- ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РАЙОНЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ УЧАСТКОВ НЕДР

  - Краткие сведения о природно-климатических условиях района

В орографическом отношении территория располагается в пределах юго-западного окончания Балахинской низины, представляющей собой чуть волнистую, заболоченную и очень слаборасчлененную равнину с абсолютными отметками 80 –           120 м. Общая амплитуда рельефа около 30 - 40 м.  Обнаженность района слабая, за исключением крутых обрывистых берегов рек и верховий оврагов и балок, а также искусственных  выработок (карьеры, пройденные в связи с добычей общераспространенных месторождений полезных ископаемых).

Гидрографическая сеть района принадлежит бассейну р. Оки.  Наиболее крупная река на исследуемой территории – Шижегда, берет начало за пределами описываемой территории. Ширина ее русла 10 – 40 м, глубина 1,5 – 6,0 м, скорость течения 0,15 – 0,2 м/с. Абсолютная высота уреза воды от 95 до 77 м. Реки равнинного типа. Питание осуществляется за счет атмосферных осадков и подземных вод. Режим всех рек характеризуется четко выраженным высоким весенним половодьем, наличием летних и осенних паводков и продолжительной меженью. Половодье начинается обычно в начале апреля и длится 3 – 6 дней. Уровень воды в половодье поднимается на 4 – 6 м. На этот период падает наибольший расход воды в реках. Расход воды в реках в межень незначительный и не превышает обычно 5 – 7 м3/ с. Подземный сток составляет 30 – 40 % от общего речного стока. Замерзают реки в конце ноября. Толщина льда 45 – 55 см. Расход воды в реках в этот период резко сокращается, а на мелких ручьях прекращается совсем. Вскрытие рек происходит в апреле, реже в марте, продолжительность ледостава и ледохода 3 – 6 дней.

Климат района работ умеренно-континентальный, с продолжительной снежной зимой и прохладным летом. Среднегодовые температуры воздуха от 1,6 до 5,0°С, составляя в среднем 4,0°С. Продолжительность зимнего периода составляет 5 - 5,5 месяцев, наиболее холодные месяцы - январь, февраль. Устойчивый снежный покров устанавливается в конце ноября, продолжительность его 150 - 160 дней, средняя высота 40 -70 см. Почвы промерзают на глубину 0,5 - 1,0 м. Лето умеренно теплое и короткое, самый теплый месяц – июль, среднемесячная температура его колеблется от 16 до 33°С.

Годовая сумма осадков изменяется от 394 до 856 мм, составляя в среднем 540 -615 мм, испарения 300 - 350 мм. Как видно, сумма осадков превышает сумму испарения, что с точки зрения условий формирования подземных вод за счет инфильтрации атмосферных осадков, климатические характеристики района, благоприятны.

Территория на 80 – 85 % покрыта смешанными лесами. Характерны подзолистые, подзолисто-глинистые и дерновые почвы, развивающиеся на флювиогляциальных песках, а на плохо дренированных участках с близким залеганием грунтовых вод – болотные и полуболотные.

Таким образом, орографические, климатические и почвенно-растительные особенности, в целом, благоприятны для формирования здесь подземных вод за счет инфильтрации атмосферных осадков.

  - Особенности экономики и инфраструктуры района

В административном отношении объекты разведки находятся в населенных пунктах с. Воскресенское, д.д. Покровское, Крутово и Ступино Савинского муниципального района Ивановской области.

Основную роль в экономике района играет сельское хозяйство, подчиненную – местная промышленность. Главными отраслями сельского хозяйства являются производство зерна и животноводство. Промышленность, в основном, направлена на переработку сельскохозяйственной продукции, в незначительной доле представляет отрасли легкой промышленности. Население в основном проживает в частных домах с частичными удобствами, незначительная часть – в благоустроенном жилье.

Географические координаты объектов работ (рис. 1.1):

Таблица 1.1

Географические координаты объектов работ

| Местоположение | №№ скважин | северная широта | восточная долгота |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. с. Воскресенское (ул. Новая) | № 1 | 56° 36´ 50´´ | 41° 24´ 50´´ |
| 2. с. Воскресенское (ул. Пионерская) | № 2 | 56° 37´ 05´´ | 41° 25´ 35´´ |
| 3. д. Покровское | № 3 | 56° 36´ 10´´ | 41° 22´ 20´´ |
| 4. д. Крутово | № 1 | 56° 36´ 05´´ | 41° 23´ 55´´ |
| 5. д. Ступино | № 2 | 56° 34´ 20´´ | 41° 26´ 25´´ |